## Slide 1
термоядерный синтез в схеме со сжатием замагниченной лазерной плазмы током взрывомагнитного генератора
С.Г. Гаранин, А.В. Ивановский, С.М. Куликов, В.И. Мамышев, С.Н. Певный, В.Г. Рогачев
Доклад на совещании «Исследования в области физики высоких плотностей энергии лазерными и электрофизическими методами»,
2-3 апреля 2018 г.,
ИПФ РАН, г. Нижний Новгород.

## Slide 2
Цели:
исследование возможности термоядерного зажигания в схеме обжатия током взрывомагнитного генератора (ВМГ) замагниченной дейтерий-тритиевой плазмы, разогретой лазерным излучением (ЛИ) в режиме светодетонации;
создание импульсных источников термоядерных нейтронов;
развитие физических моделей для описания высокотемпературной замагниченной плазмы и средств диагностики.

## Slide 3
Схема экспериментов
ДД или ДТ газ помещается в однородное магнитное поле соленоида.
Формирование и разогрев до температуры в сотни электрон-вольт ДД или ДТ плазмы осуществляется лазерным излучением в режиме светодетонации .
Дожатие плазмы в ~ 20 раз по радиусу за время ~ 1 мкс производится лайнером, ускоряемым током взрывомагнитного генератора.
Контакт плазмы с поверхностью металлического лайнера исключен в силу малости плазменного параметра  = 8 p/ Hz2 < 1 в начальный момент времени ( а тем более в процессе сжатия).

## Slide 4
Условия зажигания
Для зажигания 50%T-50%D плазмы с массой M необходимо выполнение условия (Вахрамеев Ю.С., Мохов В.Н., Попов Н.А.//Атомная энергия. 1980. Т.49. Вып. 2. С.121-122).
где W – дупль, Qnf – мощность энерговыделения  частиц, ET – удельная энергия сжимаемой плазмы без учета термоядерного энерговыделения.
Зависимость W 1) для бесконечного плазменного шнура от n0tm, где n0 - концентрации частиц ДТ топлива, tm - время нарастания тока, при допустимых сжатиях  20 2) и начальной температуре плазмы T0=230 эВ представлена на рисунке.
При длине плазменного шнура h0  10 см и tm ~ 1 мкс теплопроводность и разгрузка плазмы в продольном направлении снижает величину дупля, но не более, чем в 2 раза.
Оптимальное значение n0tm~61013c/см3 при T0~230 эВ.
1) В.Ф. Ермолович, А.В. Ивановский, А.П. Орлов и др. //ЖТФ, т.70, вып. 10, 2000г.
2) Установка “Saturn” (СНЛ) -Felber F.S., Malley M.M., Wessel F.J. et al.//Phys. Fluids. 1988. Vol. 31. N 7. P. 2053.

## Slide 5
Создание плазмы
При  <<1 реализуется режим плоской волны светодетонации1). Зависимости скорости v, плотности , давления p и удельной энергии  плазмы (=5/3) от координаты z (v0=[Q/(0)]1/3 ,
Q – флюенс ЛИ,  - длительность импульса ЛИ) представлены на рисунке.
Из соотношений для волны cветодетонации:
T0=1.6910-7[Q/(0)]2/3; h0=v0=80T01/2,
условий зажигания
0tm=2.510-4 гмкс/см3, T0=0.25 кэВ
при времени сжатия tm=1 мкс и длине плазменного шнура h0=10 см
получаем требуемые для зажигания:
плотность 0=2.510-4 г/см3 ;
длительность ЛИ  =0.25 мкс;
флюенс ЛИ Q = 112.5 кДж/см2.
В ВФДЛ получена энергия ЛИ 60 кДж за время 25 мкс. В системе на базе ВФДЛ с задающим генератором и предусилителем реализовано ЛИ с энергией 7 кДж и длительностью 5 нс.
Пробег ЛИ для ВФДЛ (=1.3 мкм) составляет l = 3.2610-7T03/2/02 =0.16 см << h0.
Условие реализации – пробег ЛИ l << h0.
1) Райзер Ю.П. Основы современной физики газоразрядных процессов. М. Наука, 1980

## Slide 6
[R] = см; [t] = мкс; [v] = см/мкс; [m] = г/см; [J] = МА; [H] = МГс; [L] = нГн.
Уравнения движения
Предельное сжатие
Умножим первое на второе и интегрируем по dt c учетом
В момент максимального сжатия v=0, R0/R=. Исходя из этого
. При    .
Сжатие высокотемпературной замагниченной плазмы
При начальном магнитном поле H0 = 1.1 МГс для плазмы с концентрацией n0 = 61019 1/см3 (tm = 1 мкс) и температурой T0= 250 эВ плазменный параметр  = 8 2n0 kT0 / H02 = 1. При начальном радиусе R0=1 см, погонной индуктивности L0/h0 =2 нГн/см и  =20 , получаем
J0 ~ 80 МА.

## Slide 7: Система импульсной мощности на базе сверхмощного дискового ВМГ
Начальная индуктивность 15 элементного ДВМГ1м ~ 360 нГн, ток ~12 МА.
При работе на индуктивность ~ 20 нГн с сохранением потока ~ 0.8 от начального, ток составит ~ 173 MA за время ~10 мкс.
5-элементный ДВМГ  1 м
Технологии взрывной импульсной мощности на базе ДВМГ позволяют сжать лайнерную систему током ~ 90 МА за время ~ 1 мкс.
При коммутации тока из индуктивного накопителя в нагрузку с равной индуктивностью ток делится пополам Jn=J0/2, энергия уменьшается в четыре раза.
Схема коммутации
Созданные технологии электровзрывных фольговых размыкателей тока позволяют осуществить коммутацию тока за время ~ 1 мкс.

## Slide 8
История
1993 г. Предложена схема разогрева замагниченной плазмы ЛИ и последующим сжатием с помощью МК генератора (А.И. Павловский, В.Г. Рогачев, В.А. Павловский).
1999 г. Предложено сжимать плазму в геометрии Z- пинча. Показана возможность устойчивого сжатия до 30 раз по радиусу. (В.Ф. Ермолович, А.В. Ивановский, А.П. Орлов «Об устойчивости квазиадиабатического сжатия плазмы продольным магнитным полем» ВАНТ сер. Теор. и прикл. физика. Вып.1, 1999г.).
2000 г. Оценены необходимые параметры для зажигания в схеме сжатия в геометрии Z-
(В.Ф. Ермолович, А.В. Ивановский, А.П. Орлов и др. «К вопросу о квазиадиабатическом сжатии плазменного шнура продольным магнитным полем» ЖТФ, т.70, вып. 10, 2000г.).
2009г. Начало разработки концепции зажигания в геометрии Z- пинча на установке Z c разогревом плазмы лазерной установкой Z-Beamlet (проект MagLIF)
(Slutz S.A., Herrmann M.C., Vesey R.A. et al. Pulsed-power-driven cylindrical liner implosions of laser preheated fuel magnetized with an axial field//Phys. Plasmas. 2010. V.17. no.5, Slutz S.A., Vesey R.A. Hight-gain magnetized inertial fussion//Phys. Rev. Lett. 2012. Vol. 108. No. 2.).
2014г. Первых экспериментов на установке Z с выходом нейтронного излучения ~ 21012 в ДД-реакции (M. R. Gomez, S. A. Slutz, A. B. Sefkow et al. Experimental demonstrations of fusion-relevant conditions in magnetized liner inertial// Phys. Rev. Lett. 2014. Vol. 113. N0. 15. 155003).
Начаты работы по проектированию следующего поколения установки Z c амплитудой тока ~ 65 МА для достижения термоядерного зажигания.

## Slide 9
Таким образом:
Технологии взрывомагнитных генераторов и взрывных фотодиссоционных лазеров позволяют реализовать параметры, близкие к требуемым для достижения зажигания в схеме с обжатием предварительно нагретой замагниченной дейтерий-тритиевой плазмы.
Необходима экспериментальная проверка работоспособности рассматриваемой схемы зажигания.

## Slide 10
Возможные эксперименты по проверке схемы зажигания
Возможно два варианта предварительного нагрева ДД плазмы:
СО2 лазером с длиной волны  = 10.6 мкм;
взрывным фотодиссоционным лазером (ВФДЛ) с длинной волны  = 1.3 мкм.
Если мы хотим создать плазменный шнур с температурой T0=0.1 кэВ и высотой h0=10 см, то необходимо иметь длительность лазерного импульса  =1/80 h0/T01/2=0.4 мкс.
Плотность плазмы определяется из соотношения l =4.910-9T03/2/02 (10.6/)2 << h0:
для СО2 лазера при 0=10-5 г/см3 - l =1.6 см << h0;
для ВФД лазера при 0=810-5 г/см3 - l =1.6 см << h0.
Требуемую энергию ЛИ – E=r02Q , где Q определяется из T0=1.6910-7[Q/(0)]2/3 , при радиусе плазменного шнура r0=0.5 см составляет:
для СО2 лазера E= 1.43 кДж;
для ВФД лазера E= 11 кДж.
Начальное магнитное поле H0=4( n0kT0/)1/2 при плазменном параметре  =1 составляет:
для СО2 лазера H0 = 155 кГс;
для ВФД лазера H0 = 440 кГс.

## Slide 11: Лазерная система на базе ВФДЛ с энергией 10 кДж и длительностью ~ 0.4 мкс
ФУВ
заряд ВВ 100мм
слой усиления
300 Дж
силовые каскады усиления n=18 секций
10 кДж
0.4 мкс
каскады предусиления
задающий
генератор (0.4 мкс)
силовой усилитель 500мм (режим накопления инверсии)
В аналогичной схеме реализована энергия ЛИ 7 кДж за время 5 нс.

## Slide 12
Для источника тока с временем нарастания tm=1 мкс из условия
получаем требуемую амплитуду тока Jm для сжатия в ~ 20 раз плазменного шнура лайнером с начальным радиусом R0=1 см:
для схемы с СО2 лазером (H0=150 кГс) – Jm~ 10 МА;
для схемы с ВФД лазером (H0=400 кГс) – Jm~ 30 МА.
Сжатие замагниченной предварительно разогретой плазмы можно реализовать устройствами:
- током с амплитудой до 10 МА и временем нарастания ~ 1 мкс спиральными ВМГ с взрывным размыкателем тока;
- током с амплитудой ~ 30 МА – 30 элементным дисковым ВМГ  4 м с фольговым гофрированным размыкателем тока.

## Slide 13
РАСЧЕТНАЯ МОДЕЛЬ
Расчетная геометрия
Начальные параметры:
радиус лайнерной системы R0=1 см;
радиус плазменного столба r0=0.5 см;
высота плазменного столба h0=10 см;
температура плазмы T0=0.1 кэВ.
Для СО2 лазера и СВМГ начальные:
плотность плазмы (газа) 0=10-5 г/см3;
магнитное поле Hz0=100 кГс;
погонная масса лайнера m=0.7 г/см.
Для ВФДЛ и ДВМГ начальные:
плотность плазмы (газа) 0=810-5 г/см3;
магнитное поле Hz0=180 кГс;
погонная масса лайнера m=3.7 г/см.
Расчеты проводились в приближении одножидкостной, однотемпературной МГД в одномерной (r, t) и двумерной (r, z, t) постановках с учетом потерь на тормозное излучение и теплопроводности как вдоль, так и поперек силовых линий магнитного поля.

## Slide 14
Результаты расчетов для СО2 лазера и СВМГ
Зависимости тока J и продольного магнитного поля Hz от времени
R-t диаграмма движения лайнера и поверхности плазменного столба
Выход нейтронного излучения в одномерных расчетах
Выход нейтронного излучения с учетом продольных разгрузки и теплопроводности
При сжатии в ~ 15 раз по радиусу в одномерных расчетах выход ДД нейтронов ~ 61011 . Учет продольных разгрузки и теплопроводности привел к снижению выхода нейтронов примерно на два порядка.

## Slide 15
Результаты расчетов для ВФДЛ и ДВМГ
Зависимости тока J и продольного магнитного поля Hz от времени
R-t диаграмма движения лайнера и поверхности плазменного столба
Выход нейтронного излучения в одномерных расчетах
Выход нейтронного излучения с учетом продольных разгрузки и теплопроводности
При сжатии в ~ 15 раз по радиусу в одномерных расчетах выход ДД нейтронов ~ 1014 . Учет продольных разгрузки и теплопроводности привел к снижению выхода нейтронов примерно на порядок.

## Slide 16
Заключение
Технологии взрывомагнитных генераторов и взрывных фотодиссоционных лазеров позволяют реализовать параметры, близкие к требуемым для достижения зажигания в схеме с обжатием предварительно нагретой замагниченной дейтерий-тритиевой плазмы.
Предложены редакции экспериментов с дейтериевой плазмой, доступными лазерными системами и источниками импульсной мощности на базе ВМГ для проверки работоспособности рассматриваемой схемы зажигания.